АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ, АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план

Верхнеобливского сельского поселения

Тацинского района  Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от26.02.08

04/9-13-08 ГП-ПЗ

Том I

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Ростов-на-Дону

2011 г

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план

Верхнеобливского сельского поселения

Тацинского района  Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от26.02.08

04/9-13-08 ГП-ПЗ

Том I

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Директор                                                                                                             Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                                           В. В. Болотова

Ростов-на-Дону

2011 год

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                                                  В.В. Болотова

Архитектор                                                                                                               М.М. Болотов

Экономическая часть:

Экономист                                                                                                                    И. А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерно - транспортной

инфраструктуры                                                                                                      Н. Б. Смирнов

ГИП                                                                                                                          И.А. Кондаков

Инженер                                                                                                                    Ю. В.Кочуева

Инженер                                                                                                               А. Е. Дорошенко

Руководитель группы                                                                                           Н. Ю. Зинченко

Архитектор                                                                                                             Т. В. Рязанцева

Инженерно-геологическая характеристика территорий

Начальник отдела Геослужбы                                                                        Р.Р. Микашинович

Специалист 1 категории                                                                                      Н. Н. Никитина

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженер                                                                                                                     О. Д. Банных

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе Ростовской области и Градостроительным кодексом РФ.

Состав проекта:

Генеральный план Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта)

Том I. Положения о территориальном планировании.

Обоснование генерального плана Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Генеральный  план  развития сельского поселения (основной чертеж).

Том II.  Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы.

По генеральному плану Верхнеобливского сельского поселения:

1. ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

2. план современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. схема  результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства, М 1:25000;

4. генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

5. схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000;

6. схема развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1:25000;

7. схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000;

По схемам генеральных планов населенных пунктов Верхнеобливского с.п.:

9.  План современного использования территорий (опорный план) населенных пунктов: х.Гринев , х. Малокачалин , х. Качалин ,х. Майоро-Белашовка , х. Лесной , х. Краснокомиссаровка , х. Калмыков . М 1:5000;

10. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенных пунктов: х.Гринев,х. Малокачалин, х. Качалин, х. Майоро-Белашовка, х. Лесной, х.Краснокомиссаровка, х.Калмыков . М 1:5000;

11. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов: х. Гринев, х. Малокачалин, х. Качалин, х. Майоро-Белашовка, х.Лесной, х.Краснокомиссаровка, х. Калмыков . м 1 : 5000

12. План современного использования территорий (опорный план) населенных пунктов: х. Верхнеобливский, х.Новониколаевский , х. Яново-Петровский, х. Поляков, х. Новомарьевка, х. Андреев . М 1:5000;

13. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  населенных пунктов: х. Верхнеобливский, х. Новониколаевский, х.Яново-Петровский , х.Поляков, х.Новомарьевка , х.Андреев . М 1:5000;

14. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов х. Верхнеобливский, х. Новониколаевский, х.Яново-Петровский, х.Поляков, х.Новомарьевка, х. Андреев. М 1: 5000

| Содержание тома I |
| --- |
|  | Введение | 7 |
| 1. | Цели и задачи генерального плана | 9 |
| 2. | Основные положения | 10 |
| 2.1. | Экономическое развитие | 10 |
| 2.2. | Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание | 10 |
| 2.3. | Планировочная организация территории и функциональное зонирование | 17 |
| 2.4. | Инженерно-транспортная инфраструктура | 22 |
| 2.5. | Экология и благоустройство, градоэкологические мероприятия | 31 |
| 2.6. | Охрана объектов памятников культуры | 34 |

Введение.

Генеральный план Верхнеобливского сельского поселения разработан в соответствии с :

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 15.10.2005г. №191-ФЗ;

- Областным законом Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области», принят Законодательным Собранием 26 декабря 2007 года.

- Областными нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области;

- Инструкцией « О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150.

- Требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;

- задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым -07.12.07 г.

- Постановлением Главы Верхнеобливского сельского поселения № 40 от 23 ноября 2007 г. «О разработке генерального плана Верхнеобливского сельского поселения».

В основе генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации), выполненная институтом ОАО «НИИП Градостроительства».

- Схема территориального планирования Тацинского района, выполненная в составе Восточно-Донбасской агломерации.

Статус муниципального образования и его роль в системе расселения.

Верхнеобливское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тацинский район Ростовской области, административный центр поселения - х. Верхнеобливский. Поселение расположено в северо-восточной части Тацинского района и граничит:

- с востока – с Морозовским районом,

- с севера – с Милютинским районом;

- с северо-запада – с Белокалитвенским районом;

- с запада – со Скосырским сельским поселением;

- с юга – с Ковылкинским сельским поселением.

В состав Верхнеобливского сельского поселения входят:

- х. Верхнеобливский;

- х. Андреев;

- х. Гринев;

- х. Калмыков;

- х. Качалин;

- х. Краснокомиссаровка;

- х. Лесной;

- х. Майоро-Белашовка;

- х. Малокачалин;

- х. Новомарьевка;

- х. Новониколаевский;

- х. Поляков;

- х. Яново-Петровский.

1.Цели и задачи генерального плана.

Основной целью генплана является определение поэтапной долгосрочной стратегии территориального планирования поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышения жизненного уровня населения Верхнеобливского сельского поселения с выбором оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Для осуществления обозначенных целей необходимо выполнить задачи по совершенствованию жилищной политики, системы обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур, производственного комплекса, обеспечить охрану окружающей среды и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рациональные решения задач по планировочной организации и функциональному зонированию территории поселения, определяют максимальное раскрытие социально-экономического и рекреационного потенциала поселения, с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Перечень мероприятий и программ инвестиционного освоения, разработанных в составе проекта, позволят реализовать поставленные задачи.

2. Основные положения.

2.1. Экономическое развитие.

Планируемая экономическая политика Верхнеобливского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Тацинского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

Выделены приоритетные направления развития народного хозяйства поселения - сельское хозяйство.

Экономическое развитие ориентируется, с одной стороны, на усиление бесспорных преимуществ территориальной социально-экономической системы поселения, с другой, – на ослабление и ликвидацию воздействия основных сдерживающих факторов.

2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание.

Существующее население Верхнеобливского сельского поселения на 01.01.2010 г. составляет 2020 человека или 4,9% от численности населения Тацинского района.

Расчетная численность населения Верхнеобливского сельского поселения представлена в таблице 1.

Таблица 1

Сводная таблица перспективной численности населения Верхнеобливского с. п. по стабилизационному пути в целом, а так же населенных пунктов, входящих в его состав.

|  | Название поселения | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | х. Верхнеобливский | 620 | 637 | 17 |
| 2 | х. Андреев | 11 | 11 | - |
| 3 | х. Гринев | 159 | 169 | 10 |
| 4 | х. Калмыков | 110 | 110 | - |
| 5 | х. Качалин | 347 | 362 | 15 |
| 6 | х. Краснокомиссаровка | 81 | 81 | - |
| 7 | х. Лесной | 57 | 67 | 10 |
| 8 | х. Майоро-Белашовка | 38 | 38 | - |
| 9 | х. Малокачалин | 225 | 240 | 15 |
| 10 | х. Новомарьевка | 66 | 66 | - |
| 11 | х. Новониколаевский | 183 | 198 | 15 |
| 12 | х. Поляков | 48 | 48 | - |
| 13 | х. Яново-Петровский | 75 | 75 | - |
|  | всего | 2020 | 2102 | 82 |

Занятость населения по основным отраслям.

Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Таблица 2

Структура занятости населения.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | чел. | 385 | 364 | 340 | 308 | 287 | 95 | 301 |
| Промышленность | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оптовая и розничная торговля | чел. | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Транспорт, складское хозяйство и связь | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образование | чел. | 70 | 70 | 72 | 77 | 77 | 77 | 76 |
| Здравоохранение и социальные услуги | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Численность лиц, работающих за пределами исследуемой территории: | чел. | 78 | 96 | 110 | 110 | 121 | 166 | 149 |
| Всего работающих | чел. | 475 | 535 | 527 | 500 | 488 | 341 | 553 |

Жилищный фонд.

Для расчета потребности жилищного фонда на перспективу использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Для расчета принята нормативная жилобеспеченность на расчетный срок – 24,2 м2/чел. (при существующей жилобеспеченности – 23,9 м2/чел.)

На расчетный срок планируется введение 2,6 тыс.кв.м жилья. Больше территорий и возможностей в х. Верхнеобливский, х. Новониколаевский, х. Гринев, х. Качалин, х. Лесной, х. Малокачалин.

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 50,9 тыс. м2, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения в 1,05 раза по сравнению с современным состоянием.

При развитии жилищного строительства на территории поселения необходимо учитывать ограничения, связанные с наличием - Яновским месторождением мергеля,

- и частично заходящими на территорию поселения участками месторождений газа:

1.Надежденский участок,

2.Марьевский участок,

3.Сулинский участок,

4.Верхнеобливский участок.

## «Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.» (ФЗ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. От 05.04.2011) «О недрах»).

Таблица 3

# Распределение жилищного фонда Верхнеобливского сельского поселения

|  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | чел. | 2020 | 2102 |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 48,3 | 50,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажных квартирных жилых домах | тыс. кв.м | - | - |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 48,3 | 50,9 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | 48,3 | 48,3 |
|  | Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 2,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | - | 2,6 |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 23,9 | 24,2 |

Таблица 4

Распределение жилищного фонда по населенным пунктам

Верхнеобливского сельского поселения

| Показатели | х. Верхнеобливский | х. Андреев | х. Новомарьевка | х. Новониколаевский | х. Поляков | х. Яново-Петровский | х. Гринев | х. Калмыков | х. Качалин | х. Краснокомиссаровка | х. Лесной | х. Майоро-Белашовка | х. Малокачалин | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения сущ., чел. | 637 | 11 | 66 | 183 | 48 | 75 | 159 | 110 | 347 | 81 | 57 | 38 | 225 | 2020 |
| Жилищный фонд сущ. тыс. м2 | 15,9 | 0,4 | 1,7 | 4,5 | 1,2 | 1,9 | 3,7 | 2,4 | 7,3 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,1 | 48,3 |
| Численность населения, чел, расчетный срок | 637 | 11 | 66 | 198 | 48 | 75 | 169 | 110 | 362 | 81 | 67 | 38 | 240 | 2102 |
| Жилищный фонд, тыс. м2, расчетный срок | 16,6 | 0,4 | 1,7 | 5,0 | 1,2 | 1,9 | 4,0 | 2,4 | 7,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 5,5 | 50,9 |
| Сущ. сохраняе-мый жилищный фонд | 15,9 | 0,4 | 1,7 | 4,5 | 1,2 | 1,9 | 3,7 | 2,4 | 7,3 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,1 | 48,3 |
| Новое строительс-тво, тыс. м2 | 0,7 | - | - | 0,5 | - | - | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,2 | - | 0,4 | 2,6 |

Культурно-бытовое обслуживание.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной деятельности – обеспечению комфортности проживания. С этой целью генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Верхнеобливского сельского поселения:

- формирование трехступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания до нормативного уровня при минимальных затратах времени.

Таблица 5

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

| Учреждения, предприятия, сооружения | Современное состояние | Необходимая вместимость на 2008 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во | 2 | - | По заданию на проектирование |

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в табл. 6.

Таблица 6

# Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Стандартный модульный ФАП | По заданию на проектирование |
| МУ «Центр социального обслуживания» | По заданию на проектирование |

Таблица 7

# Показатели по детским дошкольным учреждениям

| Наименование дошкольных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость дошкольных учреждений, мест | Кол-во детей чел. |
| --- | --- | --- |
| МДОУ Верхнеобливский д/с «Искорка», Тацинский район, х. Верхнеобливский, пер. Мирный,8, | 25 | 19 |
| МДОУ Качалинский д/с «Колобок», Тацинский район, х. Качалин, ул. Школьная, 1 | 25 | 17 |
| Всего | 50 | 36 |

# Детский сад «Искорка» в х. Верхнеобливский обслуживает население х. Андреев, х. Новомарьевка, х. Новониколаевский, х. Поляков, х. Яново-Петровский.

Детский сад «Колобок» в х. Качалин обслуживает население х. Гринев, х. Калмыков, х. Краснокомиссаровка, х. Лесной, х. Майоро-Белашовка, х. Малокачалин.

# Таблица 8

Показатели по школьным образовательным учреждениям

| Наименование общеобразовательных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость существующих общеобразовательных учреждений, мест | Число учащихся, чел. |
| --- | --- | --- |
| МОУ Верхнеобливская СОШ, Тацинский район х. Верхнеобливский ул. Школьная, 1, | 110 | 88 |
| МОУ Качалинская СОШ, Тацинский район, х. Качалин, ул. Школьная, 1, | 250 | 83 |
| Всего | 360 | 171 |

# Школа в х. Верхнеобливский также обслуживает население хуторов Андреев, Новомарьевка, Новониколаевский, Поляков, Яново-Петровский.

# Школа в х. Качалин также обслуживает население хуторов Гринев, Калмыков, Краснокомиссаровка, Лесной, Майоро-Белашовка, Малокачалин.

Проектное решение

Таблица 9

Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу по поселению в целом

|  | существующая | Нормативная вместимость | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 50 | 63 | 13 |
| Общеобразовательные школы | 360 | 212 | - |

В Верхнеобливском сельском поселении наблюдается достаточное количество мест в дошкольных и школьных учреждениях.

Таблица 10

Расчет потребности населения в учреждениях культуры на перспективу

|  | Существующая вместимость | Нормативная вместимость на сущ. население | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ДК, мест | 365 | 320 | - |
| Библиотеки, тыс. экз. | 27,5 | 15,76 | - |

Проектируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в табл. 11.

Таблица 11

Реконструируемые учреждения культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Примечание |
| --- | --- |
| 1 | 4 |
| Многофункциональный Дом культуры: Молодежные информационные центры, интернет-кафе | Реконструкция и переоснащение существующего Дома культуры в х.Верхнеобливском |
| Многофункциональный Дом культуры, молодежным досуговым центром , интернет-кафе, филиал музыкальной школы | Реконструкция и переоснащение существующего Дома культуры. |

# Коммунально-бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели. На территории поселения действуют 17 предприятий розничной торговли и два общественного питания.

Существующее пожарное депо в Верхнеобливском с. п. нет.

Проектное решение.

Проектом намечается размещение пожарное депо на восточной окраине х. Верхнеобливский.

Таблица 12

Существующие учреждения бытового  и коммунального обслуживания

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единицы измерения | Вмести-мость | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Торговля и общественное питание |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | га | 0,38 | - | Х.Верхнеобливский, х.Качалин. х. Гринев,х .Малокачалин, х.Новониколаевский, хЯново-Петровский. х.Калмыков, х.Краснокомиссаровка, х. Новомарьевка. |
| столовая | Кол-во | 2 |  | Х. Качалин, Верхнеобливский |
| Административно-хозяйственные и деловые учреждения |
| Администрацияяя |  | 1 |  | Х.Верхнеобливский |
| Отделение полиции |  | 1 |  | Х. Верхнеобливский |
| АТС | Кол-во | 1 |  | х. Верхнеобливский |
| Отделение связи | Кол-во | 2 | - | х. Верхнеобливский, х. Качалин . |
| кладбище | га | 7,27 | 7,27 |  |
| Пожарное депо | Кол-во | - | - | Планируется в х. Верхнеобливский. |

Анализ существующей системы культурно-бытового и социального обслуживания показал, что из тринадцати населенных пунктов Верхнеобливского с.п. только в двух населенных пунктах – х. Верхнеобливский и х. Качалин есть развитая система КБО.

В каждом из них есть школы, детские сады, амбулатории или ФАПы, ДК с библиотеками, отделение связи, магазины.

Так как на расчетный срок предлагается минимальное развитие одиннадцати населенных пунктов.

Проектным решением по развитию культурно-бытового и социального обслуживания предлагается следующее:

- реконструкция и переоборудование существующих школ в соответствии с современными требованиями.

- Размещение дополнительных открытых спортивных площадок в рекреационных зонах отдыха во всех населенных пунктах.

- Оборудование площадок в 11-ти хуторах для передвижных учреждений культуры и социально-бытового обслуживания – автоклубы, автолавки и т.д.

- Использование новых интернет-технологий: открытие интернет – кафе, информационных центров на базе существующих Домов культуры в х. Верхнеобливском и х. Качалин.

- Развитие парковой зоны у домов культуры и проектируемых парков и скверов с установлением аттракционов, детских площадок, летних танцевальных площадок.

- Приобретение стандартных модульных ФАПов в х. Верхнеобливском и в х. Качалин.

- На базе ФАПа в х. Верхнеобливском создать специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов и специализированный дом – интернат.

2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование.

Существующее положение

Существующая архитектурно-планировочная организация территории и система расселения  Верхнеобливского с. п.: включает сеть компактно расположенных населенных пунктов.

В Верхнеобливском сельском поселении в долинах рек Быстрой и Гнилой образовались две группы хуторов.

Первая группа хуторов идет с юга-запада на северо-восток и занимает территорию между поймой  реки Гнилой и автомобильной дорогой общего пользования регионального значения, идущей на Милютинскую.

- Это населенные пункты : х Гринев – х.Малокачалин – х.Качалин – х. Майоро – Белашовка – х. Краснокомисаровка –х. Лесной – х.Калмыков – всего семь населенных пунктов

- Центром этой группы хуторов является х. Качалин с наиболее полным набором культурно-бытового обслуживания.

Вторая группа хуторов нанизана на автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения и реку Быструю, размещаясь по обеим ее берегам.

- Это населенные пункты: х. Новониколаевский – х. Верхнеобливский – х.Поляков – х.Яново-Петровский – х. Новомарьевка – х. Андреев  - всего шесть населенных пунктов.

- Центр этой группы и всего поселения – х. Верхнеобливский .где культурно-бытовое обслуживание самое развитое.

Х. Верхнеобливский и х. Качалин выполняют для остальных населенных пунктов функции административно-организационных, обслуживающих, торгово-распределительных и культурных центров.

Проектное решение

Сложившаяся архитектурно-планировочная организация территории Верхнеобливского сельского поселения  сохраняется.

Сохраняются внешние транспортные связи.

Генеральным планом разработаны мероприятия по модернизации и развитию транспортной инфраструктуры  поселения во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом генерального плана планируется осуществить мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения, строительству централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС), поэтапное строительство сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

Проектом планируются мероприятия для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, развитие сетей связи.

Функциональное зонирование территории

Общая площадь земель Верхнеобливского с.п. составляет 32174 га.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 30367,1 га.

Земли населенных пунктов 979,45 га, транспорта – 21,94 га, земли лесного фонда - 710 га, земли водного фонда – 92 га, земли специального назначения – 3,51 га.

Таблица 13

Категории земель Верхнеобливского с.п. по целевому назначению.

| № п.п. | Показатели | ед. изм. | Современное состояние на 01.01.10 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 32174 | 32174 |
| 1.1. | В том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | га | 30366,84 | 30353,39 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | га | 979,45 | 979,45 |
| 1.3. | Земли промышленности | га | - | - |
| 1.4. | Земли транспорта | га | 21,94 | 33,9 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | 710,0 | 710,0 |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | 92,0 | 92,0 |
| 1.7. | Земли специального назначения | га | 3,77 | 5,26 |
| 1.8 | Земли запаса | га | - | - |
|  | Итого: | га | 32174 | 32174 |

Проектные границы всех населенных пунктов остаются прежними.

Развитие основных функциональных зон в населенных пунктах 
Верхнеобливского с.п.: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Таблица 14

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Верхнеобливского сельского поселения.

| Показатели | х. Верхнеобливский | х. Андреев | х. Новомарьевка | х. Новониколаевский | х. Поляков | х. Яново-Петровский | х. Гринев | х. Калмыков | х. Качалин | х. Краснокомиссаровка | х. Лесной | х. Майоро-Белашовка | х. Малокачалин | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь населенного пункта, га |
| Сущ. положение | 184,4 | 11,5 | 77,15 | 137,7 | 27,85 | 71,0 | 71,5 | 43,15 | 93,3 | 51,5 | 35,7 | 55,7 | 119 | 979,45 |
| Проектное решение | 184,4 | 11,5 | 77,15 | 137,7 | 27,85 | 71,0 | 71,5 | 43,15 | 93,3 | 51,5 | 35,7 | 55,7 | 119 | 979,45 |
| Жилая зона, га |
| Сущ. положение | 109,37 | 4,8 | 17,0 | 70,8 | 20,6 | 15,5 | 31,5 | 13,6 | 35,0 | 21,0 | 11 | 20,5 | 46 | 416,67 |
| Проектное решение | 122,6 | 9,43 | 57,3 | 98,3 | 22,2 | 49,7 | 51,3 | 29,2 | 44,2 | 35,0 | 22,5 | 31,0 | 82,2 | 654,93 |
| Общественно-деловая зона, га |
| Сущ. положение | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,55 | - | - | - | - | 16,55 |
| Проектное решение | 8,0 | 0,07 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,76 | 0,05 | 10,55 | 0,3 | 0,04 | 0,05 | 1,2 | 23,52 |
| Производственная зона (коммунально-складская зона), га |
| Сущ. положение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектное решение | 1,5 | - | - | 3,2 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 |
| Инженерно-транспортная зона, га |
| Сущ. положение | 4,674 | 0,261 | 1,582 | 1,125 | 0,435 | 0,78 | 1,338 | 0,69 | 2,406 | 0,645 | 0,495 | 0,495 | 1,485 | 16,417 |
| Проектное решение | 5,734 | 1,98 | 2,002 | 1,935 | 1,04 | 1,39 | 1,938 | 1,3 | 3,02 | 1,245 | 1,095 | 1,105 | 2,095 | 25,879 |
| Рекреационная зона (территория общего пользования), га |
| Сущ. положение | 0,53 | 0,009 | 0,04 | 0,18 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,12 | 0,4 | 0,08 | 0,05 | 0,045 | 0,25 | 1,974 |
| Проектное решение | 2 | 0,02 | 0,09 | 0,5 | 0,085 | 0,1 | 0,25 | 0,13 | 0,58 | 0,1 | 0,085 | 0,05 | 0,3 | 4,29 |
| Зона сельхоз.использования, га |
| Сущ. положение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектное решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона специального назначения, га |
| Сущ. положение | 1,4 | - | - | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,97 |
| Проектное решение | 1,75 | - | - | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,59 |
| Иные зоны, га |
| Сущ. положение | 62,426 | 6,43 | 58,528 | 65,025 | 6,765 | 54,65 | 38,512 | 28,74 | 44,944 | 29,775 | 24,155 | 34,66 | 71,265 | 525,875 |
| Проектное решение | 42,816 | - | 16,958 | 32,225 | 4,225 | 17,61 | 17,252 | 12,47 | 34,95 | 14,855 | 11,98 | 23,495 | 33,205 | 262,041 |
| Итого, га |
| Сущ. положение | 184,4 | 11,5 | 77,15 | 137,7 | 27,85 | 71,0 | 71,5 | 43,15 | 93,3 | 51,5 | 35,7 | 55,7 | 119 | 979,45 |
| Проектное решение | 184,4 | 11,5 | 77,15 | 137,7 | 27,85 | 71,0 | 71,5 | 43,15 | 93,3 | 51,5 | 35,7 | 55,7 | 119 | 979,45 |

Обустройство и  Жилые зоны.

Жилые зоны формируются:

- 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 10 соток и более.

В состав жилых зон входят объекты культурно-бытового и иного назначения.

1. Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначениями для общественного использования объектами.

2. Производственные зоны предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами.

3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами автомобильного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

4. Рекреационные зоны.

«Земельные участки в составе рекреационных зон – это земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами» по Земельному кодексу.

В состав рекреационной зоны станицы входят:

    - Система зеленых насаждений общего пользования вдоль рек Быстрая  и Гнилая.

    - Парки, скверы.

Таблица 15

Уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования жителей населенных пунктов Верхнеобливского с.п.

| № п.п. | Наименование населенного пункта. | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населе-ние, чел. | Зеле-ные насаж-дения, м2 | Уровень обеспечен-ности зелеными насажде-нииями, м2/чел | Населе-ние, чел. | Зеле-ные насаж-дения, м2 | Уровень обеспечен-ности зелеными насаждении-ями, м2/чел |
| 1 | х. Верхнеобливский | 620 | 5340 | 8,61 | 637 | 20000 | 31,4 |
| 2 | х. Андреев | 11 | 90 | 8,18 | 11 | 200 | 18,18 |
| 3 | х. Новомарьевка | 66 | 400 | 6,06 | 66 | 900 | 13,64 |
| 4 | х. Новониколаевский | 183 | 1800 | 9,84 | 198 | 5000 | 25,25 |
| 5 | х. Поляков | 48 | 500 | 10,42 | 48 | 850 | 17,71 |
| 6 | х. Яново-Петровский | 75 | 700 | 9,33 | 75 | 1000 | 13,33 |
| 7 | х. Гринев | 159 | 1500 | 9,43 | 169 | 2500 | 14,79 |
| 8 | х. Калмыков | 110 | 1200 | 10,9 | 110 | 1350 | 12,27 |
| 9 | х. Качалин | 347 | 4000 | 11,52 | 362 | 5800 | 16,02 |
| 10 | х. Краснокомиссаров-ка | 81 | 800 | 9,88 | 81 | 1000 | 12,35 |
| 11 | х. Лесной | 57 | 500 | 8,77 | 67 | 850 | 12,69 |
| 12 | х. Майоро-Белашовка | 38 | 450 | 11,84 | 38 | 500 | 13,16 |
| 13 | х. Малокачалин | 225 | 2500 | 11,11 | 240 | 3000 | 12,5 |
|  | Всего по поселению | 2020 | 19780 | 9,79 | 2102 | 42900 | 20,4 |

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подсчеты показали, что существующие зеленые насаждения общего пользования – составляет 9,79 м2/чел, проектная –20,4 м2/чел.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СниП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

На расчетный срок дается развитие, обустройство и упорядочивание территории в жилых, общественно-деловых, инженерно-транспортных, рекреационных зонах.

2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Мероприятия по развитию инженерно-технической инфраструктуры.

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Верхнеобливского сельского поселения проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и производственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов.

На выполненных в составе проекта генерального плана схемах  инженерных сетей поселения нанесены основные существующие коммуникации и сооружения инженерно-технического обеспечения. Предлагаемые в проекте схемы размещения сетей и сооружений обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещение сооружений инженерно-технического обеспечения. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнение

разведочных работ на участке недр, расположенных в Чирском гидрогеологическом районе Донецко-Донского артезианского бассейна в пределах территории Верхнеобливского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения поселения:

- Строительство централизованных систем водоснабжения объединяющих хутора Верхнеобливский и Поляков,  хутора Качалин и Малокачалин, хутора Калмыков, Краснокомиссаровка, Лесной.

- В хуторе Качалин выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. Замена глубинного насоса в  существующей артезианской скважине, установка новой водонапорной башни взамен существующей, имеющей большой процент износа.

- Строительство отдельных централизованных систем водоснабжения в хуторах Новомарьевка, Новониколаевский, Яново-Петровский, Гринев.

- Учитывая, что численность населения в хуторах  Андреев и Майоро-Белашовка не превышает 50 человек, а также отсутствуют здания общественного назначения, водоснабжение населения этих хуторов предлагается осуществлять по существующей схеме - из индивидуальных дворовых колодцев.

- Централизованная система населенного пункта или группы населенных пунктов должна состоять из артезианских скважин,  водонапорных башен и разводящей водопроводной сети. В баках водонапорных башен, кроме аварийного запаса, должен быть предусмотрен неприкосновенный  противопожарный запас воды на наружное пожаротушение в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Объем баков водонапорных башен и высота ствола башни  уточняется на последующих стадиях проектирования.

- Для пожаротушения зданий общественного назначения в населенных пунктах поселения предлагается строительство пожарных водоемов объемом 30 м3, для обеспечения тушения пожара в течение трех часов.

- Применение оборудования для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия;

8.  При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. На уличных водопроводных сетях  необходима установка пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание водопроводных сетей.

9. Оборудование зон санитарной охраны существующих  проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002.

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана

Для всех населенных пунктов поселения, после утверждения, генерального плана рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения с размещением напорно-регулирующих сооружений с учетом существующей и перспективной застройки. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения поселения. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- проведение обязательного энергетического обследования систем водоснабжения;

- выполнение  гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения в поселении:

1. Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0м.

2. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в реки Гнилая, Быстрая,

балку Павловская. Площадки для складирования ила предлагается размещать

рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Количество ЛОС принято 6 шт.

Канализование хуторов Андреев, Майоро-Белашовка, Краснокомиссаровка, По-

ляков, Яново-Петровский, Новомарьевка предлагается осуществлять по сущест-

вующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных

вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водоне-

проницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствие с требовани-

ями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законнодательства.

Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять ассенизационными

автомобилями на ЛОС:

- из хуторов Андреев, Поляков, Яново-Петровский, Новомарьевка - на ЛОС в

хуторе Верхнеобливском;

- из хуторов Майоро-Белашовка и Краснокомиссаровка – на ЛОС в хуторе

Качалин.

3. Канализование хуторов Андреев, Майоро-Белашовка, Краснокомиссаровка, Поляков, Яново-Петровский, Новомарьевка предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы с вывозом нечистот ассенизационными автомобилями на ЛОС.

4. Проектом генерального плана канализование всех населенных пунктов планируется осуществить в течение расчетного срока реализации проекта.

Предварительные предложения по размещению очистных сооружений даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо- и теплоснабжение.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию систем газо- и  теплоснабжения:

1 Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС  «Тацинская» до головных газорегуляторных пунктов на территории хуторов в соответствии с расчетной схемой газоснабжения  Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.).

2. Разработка расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов с учетом возможности поэтапного строительства сетей распределительных газопроводов и с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

3. Строительство наружных подземных газопроводов осуществлять из полиэтиленовых труб которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

4. Использование индивидуальных газовых теплогенераторов для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

После утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Тацинского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации

Электроснабжение.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию систем электроснабжения поселения:

1.   Реконструкция сетей наружного освещения, включающая  в себя комплекс мероприятий по замене осветительных ламп, и реконструкция сетей электроснабжения с использованием СИП.

- Развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

- Разработка схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям и мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения.

- Прокладка новых воздушных линий ВЛ 10 и 0,4 кВ с использованием СИП.

- Проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению.

- Прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений.

- Разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии.

- В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ.

Системы связи.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- В случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов.

- Замена оборудования АТС аналогового типа на цифровое.

- Развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G, строительство базовой станции сотовой связи с установкой радиорелейной мачты  в хуторе Верхнеобливский;

- Переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое    телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм.

- Развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM.

- Расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи.  Оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

Транспортная инфраструктура.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

В целях развития транспортной инфраструктуры Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района проектом генерального плана предлагается перечень следующих мероприятий по территориальному планированию:

- в целях обеспечения возможностей финансирования работ по  реконструкции, ремонту и текущему содержанию рекомендуется оформить в муниципальную собственность Тацинского района, с последующим присвоением значения местных автомобильных дорог общего пользования следующие автодороги: «х. Верхнеобливский – х. Новомарьевка», подъезд от автодороги «х. Верхнеобливский – х. Новомарьевка» к х. Поляков, «х. Поляков – х. Яново-Петровский», «х. Новомарьевка – х. Андреев», «х. Качалин – х. Малокачалин», «х. Калмыков – х. Малокачалин»;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием х. Качалин – х. Майоро-Белашовка (около 0,7 км);

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием х. Верхнеобливский – х. Луговой (Ковылкинское сельское поселение), протяженность в границах поселения около 12,0 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием: автодорога «х. Верхнеобливский – х. Луговой» -  подъезд от автомобильной дороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский» к х. Костино-Быстрянский (Морозовский район), протяженность в границах поселения около 4,0 км;

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- размещение х. Новомарьевка, х. Поляков и х. Яново-Петровский остановочных пунктов, оборудованных павильонами, для посадки-высадки пассажиров;

- возможность размещения в районе примыкания подъезда от х. Верхнеобливский к автомобильной дороге «ст. Тацинская (а/д Волгоград - Каменск-Шахтинский) - ст. Милютинская» автозаправочной станции на одну заправочную колонку и станции технического обслуживания легковых автомобилей на четыре поста (два поста на 1–ю очередь, два на расчетный срок);

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Существующее положение.

Верхнеобливское сельское поселение включает в свои границы хутора: Верхнеобливский, Новониколаевский, Яново-Петровский, Поляков, Новомарьевка,  Андреев, Гринев,  Малокачалин, Качалин, Майоро-Белашовка, Лесной, Краснокомиссаровка и Калмыков.

Все населенные пункты сельского поселения расположены в пределах первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая. В период паводка селитебная территория затоплению не подвергается.

Абсолютные отметки территории расположенной на первой и второй надпойменных террасах рек Быстрая и Гнилая, на которых находятся населенные пункты поселения, изменяются от 54,0 до 70,0 м.

Рельеф водораздельных участков и их склонов волнистый, здесь имеет место широкое развитие густой балочной сети. Балки имеют большую протяженность, двуствольную и древовидную форму, как правило не имеют постоянных водотоков. Пруды, построенные по отдельным балкам, наполняются водой за счет дождей и снеготаяния.

Рельеф территории равнинный, местами сложный, выраженный совершенно плоскими безуклонными участками  или участками  с малыми уклонами.

Грунты здесь песчанно-глинистые перекрытые лёссовидными суглинками, которые обладают просадочными  свойствами до глубины    1,5-5,0м.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 0,9 м.

Верхнеобливское сельское поселение находится вне сейсмоопасной зоны.

Проектные предложения.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

- мероприятия по борьбе с просадочностью;

Благоустройство прибрежной территории водоемов.

Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

Вертикальная планировка

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть  срезку растительного грунта.

Краткая характеристика намеченных мероприятий по вертикальной планировке по каждому населенному пункту и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории поселения представлена в Томе 2.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Защита от ветровой дефляции.

На территории Верхнеобливского  сельского поселения активно протекают ветровые процессы, чему благоприятствуют равнинный рельеф, незначительное количество атмосферных осадков, сильные ветры, отсутствие лесных массивов, а также высокая распаханность, разреженный растительный покров или его отсутствие в результате интенсивного выпаса скота и т.д. Дефляционные процессы проявляются и в виде выдувания пахотного слоя почвы и переноса эолового материала на значительные расстояния (до 3-5 тыс. км).

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Подготовка просадочных территорий.

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т. е. образование деформаций.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.

Территория Верхнеобливского сельского поселения характеризуется расчлененностью овражно-балочной сетью.

Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству сельской территории.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 	     	  планировки территории и устройства системы поверхностного        	 	  водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и         	  сокращение поливов на оползневых склонах;

- укрепление склонов балок:

б) при уклонах 0,08 – 0,15 – путем размещения газонных решеток или геосетки;

в) при уклонах выше 0,15 – путем установки габионов и георешеток;

- применение агролесомелиорации.

В графических материалах (листы – 2,3,9,12,15,18) нанесены зоны возможного разрушения склонов балок  (граница территории с уклоном  > 100‰), где необходимо предусмотреть рассмотренные выше мероприятия.

Более подробно мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

Благоустройство водоемов.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству прибрежной территории:

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

Агролесомелиорация.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов, разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подсчеты показали, что существующие зеленые насаждения общего пользования – составляет 9,79 м2/чел, проектная –20,4 м2/чел.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СниП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта.

2.5. Экология и благоустройство, градоэкологические мероприятия.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Верхнеобливского сельского поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна.

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- совершенствованию и развитию сетей автомобильных дорог поселений (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с темпами роста интенсивности движения);

- расширению площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Созданию зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц и санитарно-защитных зон.

Охрана поверхностных вод.

Для улучшения качества потребляемой воды должна быть создана система водопроводных очистных сооружений. По завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшится и будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Охрана подземных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, Генеральным планом приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах (скважинах, колодцах, родниках) необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной  отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

Охрана почв.

Для сокращения содержания пыли в селениях необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

Отходы производства и потребления и санитарная очистка.

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Существующий полигон ТБО оформлен в мае 2009 года на основании следующих документов: Свидетельство о государственной регистрации права от 19.11.2009 и кадастрового паспорта земельного участка от 25 мая 2009 г. №61/001/09/-254460, кадастровый номер 61:38:0600003:729. Земельный участок предназначен для размещения объектов коммунального хозяйства (полигона ТБО).

В настоящее время на территории сельского поселения бытовые отходы вывозятся на  полигон ТБО по направлению в 2 км на северо-запад от х. Верхнеобливский и менее 500 м от северо-восточной границы х.Новониколаевский.  Площадь полигона 0,25га. Осуществляет сбор и вывоз ТБО   фермеры и индивидуальные предприниматели собственными силами.

Проектное предложение.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов. Проектом предлагается обновить состав автопарка и увеличить его количество. Этот расчет выполняется отдельным проектом на последующих стадиях проектирования.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь  20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Проектом предлагается южную часть отведенного участка под полигон, попадающую в границы санитарно-защитной зоны от х. Новониколаевка закрыть с учетом дальнейшей рекультивации и предлагается устройство полигона ТБО на новом участке, расположенном в 2 км на юг от х. Гринёв, площадью 0,52 га.

Объем полигона  позволит принимать отходы населённых пунктов поселения. На полигоне должны быть размещены: сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Проектом рекомендуется создать парк мусороуборочных машин с разработкой графика объезда населенных пунктов мусоровозным транспортом. В границах населенных пунктах возможно организация  укрупненных площадок для временного хранения и перегрузки мусора.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Существующее положение.

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

Проектное предложение.

В Верхнеобливском сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета по существующему положению –1785т, на расчетный срок –2720т.

Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселенческих образований проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от магистральных нефте- и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

2.6  Охрана объектов памятников культуры

На территории Верхнеобливского сельского поселения расположены объекты археологического наследия:

Таблица 16

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Верхнеобливского сельского поселения.

| №№ | Нумера-ция по Постановлению | Наименование объекта археологичес-кого наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Наименование, номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15 | Курган «Гриневский II» | На северо-восточной окраине х. Гринев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 2 | 16 | Курган «Харцызский III» | 3 км. к юго-востоку от южной окраины х. Гринев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 3 | 17 | Курганная группа «Гриневский I» (5 курганов) | 0,5 км. к югу от юго-восточной окраины х. Гринев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 4 | 18 | Курганная группа «Харцызский II» (6 курганов) | 2,6 км. к югу от южной окраины х. Гринев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 5 | 19 | Курган «Долгождановский» | 0,2 км. к северу от северной окраины х. Долгождановка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 6 | 20 | Курган «Карьерный I» | 3,2 км. к северо-западу от северной окраины х. Долгождановка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 7 | 37 | Курган «Краснокомис-саровский» | 1,5 км. к северу от северной окраины х. Калмыков | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 8 | 38 | Курганная группа «Базовый» (3 кургана) | 3,5 км. к востоку от юго-восточной окраины х. Калмыков | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 9 | 39 | Курганная группа «Пограничный» (3 кургана) | 3 км. к северо-востоку от северной окраины х. Калмыков | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 10 | 49 | Курган «Грачев» | 3,6 км. к северо-западу от северо-западной окраины х. Краснокомиссаровка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 11 | 50 | Курганная группа «Глиняный I» (2 кургана) | 5 км. к северо-западу от северо-западной окраины х. Краснокомиссаровка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 12 | 51 | Курганная группа «Глиняный II» (2 кургана) | 1,1 км. к западу от северо-западной окраины х. Краснокомиссаровка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 13 | 52 | Курганная группа «Глиняный III» (4 кургана) | 1 км. к северо-западу от северо-западной окраины х. Краснокомиссаровка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 14 | 53 | Курганная группа «Грачев II» (2 кургана) | 3,3 км. к северо-западу от северо-западной окраины х. Краснокомиссаровка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 15 | 65 | Курган «Вязовый» | 6,7 км. к западу от северо-западной окраины х. Майоро-Белашовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 16 | 66 | Курганная группа «Глиняный IV» (3 кургана) | 0,5 км. к северо-востоку от северо-восточной окраины х. Майоро-Белашовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 17 | 3 | Курганная группа «Андреевский» (5 курганов) | 1 км. к югу от южной окраины х. Андреев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 18 | 12 | Курган «Красноармейский» | 9 км. к юго-западу от южной окраины х. Верхнеобливский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 19 | 79 | Курган «Ковылкин» | 3,3 км.к юго-западу от южной окраины х. Новомарьевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 20 | 80 | Курган «Соленый» | 4,5 км. к югу от южной окраины х. Новомарьевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 21 | 81 | Курганная группа «Соленый II» (3 кургана) | 4 км. к юго-западу от южной окраины х. Новомарьевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 22 | 82 | Курганная группа «Новониколаевский I» (4 кургана) | 0,8 км. к юго-западу от юго-западной окраины х. Новониколаевский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 23 | 83 | Курганная группа «Сторожевой» (5 курганов) | 1,1 км. к юго-западу от юго-западной окраины х. Новониколаевский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 24 | 127 | Курганная группа «Прокопный» (4 кургана) | На северо-западной окраине х. Яново-Петровский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 №315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительного регламента в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Верхнеобливского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.